## Slide 1
Nezbytnost průběžného zpracovávání experimentálních dat
2.1 Základní organizace práce, typy dat
- vyvarovat se přístupu „letos experimentuji a příští rok vyhodnocuji“
- nutnost zvládnutí určitého spektra počítačových programů
Typy dat:
- číselná data - surová či do číselné podoby převedená,
získat je lze s využitím určité pomůcky (např. pravítko) či přístroje (např. spektrofotometr)
- obrazová data - dnes tvoří velmi významnou část výsledků, nutnost jejich kvantifikace (např. mikroskop, lupa)
- strukturní - analytický typ dat, typické jsou např. výstupy ze sekvenačních přístrojů či hmotnostních spektrometrů
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm

## Slide 2
Programové vybavení v dnešní experimentální laboratoři:
- programy řídící přístroje - často jsou velmi komplexní a nabízejí více než je potřeba (PCR cycler), důležitá je forma výstupu (nejčastěji v podobě tabulkové či textové)
- specializované programy - zejména v oblasti zpracovávání strukturních a sekvenčních dat a v oblasti analýzy obrazu
- obecné programy - textové a tabulkové editory, grafické programy, prezentační programy, typicky kancelářské balíky
- programy s otevřeným zdrojem - tzv. Open source, dobrý nástroj v oblasti specializovaných programů, často problematická kompatibilita
- online programy - hlavně v oblasti bioinformatiky a strukturní analýzy
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
2.1 Základní organizace práce, typy dat

## Slide 3
2.2 Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
Správa souborů pomocí průzkumníka souborů operačního systému Windows (Windows Explorer) či dalších programů (Windows Commander)
Protokolování podle data - složku vytvořit nejlépe ve formátu YYMMDD, tj. např. 150322. Musí korespondovat s datem v laboratorním deníku.
Neměnit složku základních dat - pro účely zpracování dat je kopírovat do další složky obsahující protokol k experimentu
Zálohování dat nutností - nejlépe jak na externí HDD či DVD tak na diskové prostory, které jsou k dispozici v rámci pracoviště, pozor na veřejné prostory pro ukládání dat. Zálohování neodkládat!
Snažit se dokončit experiment s perfektní dokumentací - pokud není, nepouštět se do dalších
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 4
Windows Explorer
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.2 Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 5
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.2 Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 6
Total Commander - shareware
- Existence dvou či i více oken stejné povahy dává velkou svobodu a flexibilitu
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.2 Průzkumníci souborů, správné ukládání dat
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 7
Hromadné zpracování dat, jejich přepočty a vynášení do grafů
Microsoft Excel - vyhovuje pro všechny základní úlohy zpracování dat, obsahuje jak základní statistiku tak možnost tvorby grafu
Specializované matematické či statistické programy - v případě potřeby hodnocení více statistických parametrů, např. Statgraphics, NCSS, Matlab, či freeware R
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.3 Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 8
Vedení kompletního protokolu, automatizace operací
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.3 Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 9
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.3 Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Vedení kompletního protokolu, automatizace operací

## Slide 10
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
Spitzer M, Wildenhain J, Rappsilber J, Tyers M (2014) BoxPlotR: a web tool for generation of box plots. Nat Methods 11:121–122.
2.3 Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Bar plot versus box plot aneb proč je box plot lepší

## Slide 11
Vytváření grafů - nejčastěji sloupcové, spojnicové, box ploty a histogramy
2.3 Tabulkové procesory, statistické programy, editory grafů
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm

## Slide 12
Notepad - stále neocenitelný pomocník, digitální zápisník
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.4 Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Pro zápis nukleotidové či aminokyselinové sekvence je důležité nepoužívat formátování
Nejběžnější je tzv. FASTA formát

## Slide 13
SnapGene
Geneious
Laboratoř sekvenace DNA PřFUK
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.4 Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 14
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.4 Zpracování strukturních a sekvenčních dat
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
3D struktury makromolekul – Molstar viewer
Sehnal et al., Nucleic Acids Res 49:W431–W437, 2021

## Slide 15
Wollmann T et al., J Biotechnol 261:70-75, 2017
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Úkolem obrazové analýzy je vyhodnotit znaky, které často nejsou na první pohled patrné

## Slide 16
Liu et al., Comput Biol Med 134:104523, 2021
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Umělá inteligence v obrazové analýze
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm

## Slide 17
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
Souhrn nástrojů obrazové analýzy u rostlin

## Slide 18
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Souhrn nástrojů obrazové analýzy u rostlin
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm

## Slide 19
https://cif.unil.ch/cif-wiki/several-image-processing-workflow-examples/
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
ImageJ - volně dostupný software pro analýzu obrazu

## Slide 20
ImageJ (NIH)
Fiji
http://rsb.info.nih.gov/ij/docs/concepts.html
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
Imaging tutorials
Scientific Imaging Tutorials (imagej.net)
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 21
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
NIS Elements - příklad komplexního komerčního nástroje pro obrazovou analýzu

## Slide 22
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
NIS Elements - příklad komplexního komerčního nástroje pro obrazovou analýzu

## Slide 23
Grafické programy umožňující získání obrazu z mikroskopu a jeho zpracování
Leica
Zeiss
Nikon
Olympus
Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie PřF UK
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 24
Kleine-Vehn et al, Mol Syst Biol 7:540, 2011
8 bit – 256 stupňů šedi (28)
12 bit – 4096 stupňů šedi (212)
16 bit – 65 536 stupňů šedi (216)
24 bit – 16 777 216 stupňů šedi (224)
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Barevná hloubka v biologickém zobrazování
Vhodná LUT, tj. Look Up Table, je klíčem k podání obrazu

## Slide 25
PIN3::PIN3:YFP Maximální projekce
Žádníková et al., Development 137, 607-617, 2009
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Z obrazové sekvence k maximální projekci
PIN3::PIN3:YFP Galerie optických řezů

## Slide 26
Analýza kolokalizací proteinů
Jelínková et al., Plant Journal 61, 883-891, 2009
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 27
Vandenbussche et al., 2009, Development 137, 597-606
Analýza dynamiky pohybu proteinů v buňkách
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 28
Vandenbussche et al., 2009, Development 137, 597-606
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Analýza dynamiky pohybu proteinů v buňkách

## Slide 29
Spektrální detekce pomocí ZEISS META 510 detektoru, laser 477 nm
GFP peak
RFP peak
Průkaz interakce pomocí FRET mezi dvěma proteiny in vivo (PIN1-ADL1)
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 30
Average fluorescence intensity measured over the emission spectrum in the following region of interests:
ROI1 - middle cell plate
ROI2, ROI3 - growing ends of the cell plate
ROI4, ROI5 - transversal and longitudinal plasma membranes
500-520 nm unmixed
600-620 nm unmixed
ROI1 - low FRET
ROI2, ROI3 - high FRET
ROI4, ROI5 - no FRET
Průkaz interakce pomocí FRET mezi dvěma proteiny in vivo (PIN1, ADL1)
1
2
3
4
5
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 31
Irfan View - ideální nástroj na běžné prohlížení obrázků
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 32
Corel Photo Paint
Adobe Photoshop
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Rastrová grafika a její úpravy pomocí softwarových editorů

## Slide 33
Pozor na nadbytečné úpravy!!!!
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat

## Slide 34
Corel Draw
Adobe Illustrator
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.5 Analyzátory obrazu, grafické programy, prezentační programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Vektorová grafika v kombinaci s rastrovou – ideální pro tvorbu obrázků do vědeckých publikací

## Slide 35
GIMP
Inkscape
B130P16: Praktické základy vědecké práce Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK https://lhr.ueb.cas.cz/petrasek/B130P16.htm
2.6 Open source grafické programy
2. Praktické postupy zpracování experimentálních dat
Vektorovou i rastrovou grafiku lze editovat pomocí volně šířených programů, ale pro účely prezentace vědeckých výstupů jsou tyto nástroje spíše nevhodné